## Slide 1: U4 - Caso de estudio INTEL
75.03/95.57 Organización del Computador

## Slide 2: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Registros - Generales
Arquitecturas |  |  | Descripción
16 bits | 32 bits | 64 bits | 
AX (16 bits) AH (8 bits parte alta ) AL (8 bits parte baja) | EAX (32 bits) AX (16 bits) AH (8 bits parte alta ) AL (8 bits parte baja) | RAX (64 bits) EAX (32 bits) AX (16 bits) AL (8 bits parte baja) | Acumulator. Se usa como operando de instrucciones aritméticas y lógicas
BX (16 bits) BH (8 bits parte alta ) BL (8 bits parte baja) | EBX (32 bits) BX (16 bits) BH (8 bits parte alta ) BL (8 bits parte baja) | RBX (64 bits) EBX (32 bits) BX (16 bits) BL (8 bits parte baja) | Base. Se usa como registro base en operaciones que direccionan indirectamente al operando.
CX (16 bits) CH (8 bits parte alta ) CL (8 bits parte baja) | ECX (32 bits) CX (16 bits) CH (8 bits parte alta ) CL (8 bits parte baja) | RCX (64 bits) ECX (32 bits) CX (16 bits) CL (8 bits parte baja) | Counter. Se usa en instrucciones que requieren el uso de contadores, por ejemplo en loops o instrucciones que manejan strings
DX (16 bits) DH (8 bits parte alta ) DL (8 bits parte baja) | EDX (32 bits) DX (16 bits) DH (8 bits parte alta ) DL (8 bits parte baja) | RDX (64 bits) EDX (32 bits) DX (16 bits) DL (8 bits parte baja) | Data. Se usa en operaciones que requieren duplas de registros

## Slide 3: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Registros - Índice
Arquitecturas |  |  | Descripción
16 bits | 32 bits | 64 bits | 
SI (16 bits) | ESI (32 bits) SI (16 bits) | RSI (64 bits) ESI (32 bits) SI (16 bits) SIL (8 bits) | Source. Se usa para operaciones de manejo de cadenas para apuntar al operando “origen”
DI (16 bits) | EDI (32 bits) DI (16 bits) | RDI (64 bits) EDI (32 bits) DI (16 bits) DIL (8 bits) | Destination. Se usa para operaciones de manejo de cadenas para apuntar al operando “destino”

## Slide 4: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Registros - Pila
Arquitecturas |  |  | Descripción
16 bits | 32 bits | 64 bits | 
BP (16 bits) | EBP (32 bits) BP (16 bits) | RBP (64 bits) EBP (32 bits) BP (16 bits) BPL (8 bits) | Base. Apunta a la base de la pila
SP (16 bits) | ESP (32 bits) SP (16 bits) | RSP (64 bits) ESP (32 bits) SP (16 bits) SPL (8 bits) | Stack. Apunta al tope de la pila

## Slide 5: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Registros - Segmento
Arquitecturas |  |  | Descripción
16 bits | 32 bits | 64 bits | 
DS | DS | DS | Data. Apunta al inicio del segmento de datos
CS | CS | CS | Code. Apunta al inicio del segmento de código
SS | SS | SS | Stack. Apunta al inicio del segmento de pila
ES | ES | ES | Extra. Apunta al inicio de algún segmento cuando es requerido.
 | FS | FS | Idem ES
 | GS | GS | Idem ES

## Slide 6: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Registros - Control
Arquitecturas |  |  | Descripción
16 bits | 32 bits | 64 bits | 
IP | EIP | RIP | Instruction Pointer. Contiene la dirección de la instrucción corriente en ejecución.
FLAGS | EFLAGS | RFLAGS | Flags. Se usa para almacenar el estado general de la CPU. Cada bit tiene un significado en particular y algunos específicamente no se usan

## Slide 7: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Registros – Control (Flag)
FLAGS |  | 
0 | C | Carry flag
1 | - | Reserved
2 | P | Parity flag
3 | - | Reserved
4 | A | Adjust flag
5 | - | Reserved
6 | Z | Zero flag
7 | S | Sign flag
8 | T | Trap flag (single step)
9 | I | Interrupt enable flag
10 | D | Direction flag
11 | O | Overflow flag
12-13 | IOPL | I/O privilege level (286+ only), always 1 on 8086 and 186
14 | NT | Nested task flag (286+ only), always 1 on 8086 and 186
15 | 0 | Reserved, always 1 on 8086 and 186, always 0 on later models
EFLAGS |  | 
16 | RF | Resume flag (386+ only)
17 | VM | Virtual 8086 mode flag (386+ only)
18 | AC | Alignment check (486SX+ only)
19 | VIF | Virtual interrupt flag (Pentium+)
20 | VIP | Virtual interrupt pending (Pentium+)
21 | ID | Able to use CPUID instruction (Pentium+)
22 | 0 | Reserved
23 | 0 | Reserved
24 | 0 | Reserved
25 | 0 | Reserved
26 | 0 | Reserved
27 | 0 | Reserved
28 | 0 | Reserved
29 | 0 | Reserved
30 | 0 | Reserved
31 | 0 | Reserved
RFLAGS |  | 
32-63 | 0 | Reserved

## Slide 8: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Tipos de Direccionamiento
  Implícito: El dato está implícito en el código de operación.
Ej.: CBW
  Registro: El dato está en un registro.
Ej.: MOV EAX,EBX
  Inmediato: El dato está dentro de la instrucción
Ej.: MOV EAX,5
  Directo: El dato está en memoria apuntado por un campo que contiene la dirección
Ej: MOV EAX,[VARIABLE]
MOV EAX,[VARIABLE + 2]
  Registro Indirecto: El dato está en memoria apuntado por un registro base o índice.
Ej.: MOV EAX,[EBX]
MOV EAX,[ESI]

## Slide 9: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Tipos de Direccionamiento
  Registro Relativo : El dato está en memoria apuntado por un registro base o índice más un desplazamiento.
Ej.: MOV EAX,[EBX+4]
MOV EAX,[VECTOR+EBX]
MOV [EDI+3],EAX
  Base + Índice: El dato está en memoria apuntado por un registro base más un registro índice.
Ej: MOV [EBX+EDI],CL
  Base Relativo + Índice: El dato está en memoria apuntado por un registro base más un registro índice más un desplazamiento.
Ej.: MOV EAX,[EBX+EDI+4]
MOV EAX,[VECTOR+EBX+EDI]

## Slide 10: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Tipos de Datos
  Numérico Entero: Binario de punto fijo con Signo de 1 y 2 bytes.
  Numérico Decimal: Binario de punto Flotante IEEE de 1 y 2 bytes.
  Caracteres: ASCII
Memoria
  Celda de Memoria: 1 Byte
  Palabra : 2 Bytes

## Slide 11: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Endiannes
Es el método aplicado para almacenar datos mayores a un byte en una computadora respecto a la dirección que se le asigna a cada uno de ellos en la memoria.
Existen 2 métodos:
  Big-Endian: determina que el orden en la memoria coindice con el orden lógico del dato.
  “el dato final en la mayor dirección”
  Ej.: IBM Mainframe
  Little-Endian : es a la inversa, el dato inicial para la lógica se coloca en la mayor dirección y el dato final en la menor.
  “el dato final en la menor dirección”
  Ej.: Intel

## Slide 12: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Endiannes - Ejemplos
  Caso 1: Definición de un área de memoria con contenido inicial definido en formato carácter
msg db ‘HOLA’
Aquí la posición de memoria que toma cada carácter recibido es la que por intuición uno asume, o sea, la letra ‘H’ en la dirección menor:
Carácter | H | O | L | A
Código Ascii (hexa) | 48 | 4F | 4C | 41
Desplazamiento (en bytes) dentro del segmento de datos | 0 | 1 | 2 | 3

## Slide 13: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Endiannes - Ejemplos
  Caso 2: Definición de un área de memoria con contenido inicial definido en formato numérico
numdw dw 012Fh
numdd dd 01234567h
Aquí es donde se observa la ubicación de los bytes con el método Little-Endian, el byte menos significativo se ubica en la dirección de memoria menor que el byte más significativo
numdw | 2F | 01 |  | 
numdd | 67 | 45 | 23 | 01
Desplazamiento (en bytes) dentro del segmento de datos | 0 | 1 | 2 | 3

## Slide 14: Detalle de la Arquitectura de Programación/ISA (Instruction Set Architecture)
Endiannes - Ejemplos
  Caso 3: Se ejecuta una copia de 2 bytes de memoria a registro
mov AX,[msg]
mov BX,[numdw]
mov ECX,[msg]
mov EDX,[numdd]
El contenido final del registro AX, BX, ECX y EDX es:
La parte alta del registro contiene el byte de orden superior de memoria, y la parte baja del registro contiene el byte de orden inferior.
AX | 4F | 48
 | AH | AL
BX | 01 | 2F
 | BH | BL
ECX | 41 | 4C | 4F | 48
 |  |  | CH | CL
EDX | 01 | 23 | 45 | 67
 |  |  | DH | DL

## Slide 15
Estructura de un programa
global _main
extern _printf
section .data ;variables inicializadas
mensaje db 'Hola Mundo!',0
section .bss ;variables sin inicializar
var1 resd 1
section .text
_main: ;inicio de pgm
push mensaje
call _printf
add esp,4
ret ;fin de pgm

## Slide 16
Definiciones
  Tamaño
    db / resb  byte  1 byte
    dw / resw  word  2 bytes
    dd / resd  double  4 bytes
    dq / resq  quad  8 bytes
    dt / rest  ten  10 bytes
miVariable_1 resb 1 | 1 byte sin contenido inicial
miVariable_2 resb 2 | 2 bytes sin contenido inicial
miVariable_3 resw 1 | 2 bytes sin contenido inicial
miVariable_4 resd 1 | 4 bytes sin contenido inicial
miVariable_5 resd 2 | 8 bytes sin contenido inicial

## Slide 17
Definiciones (Cont.)
decimal_1 db 11 | 1 byte con valor numérico 11 expresado en base 10
decimal_2 dw 12 | 2 bytes con valor numérico 12 expresado en base 10
decimal_3 dd 12345 | 4 bytes con valor numérico 12345 expresado en base 10
hexa_1 db 0Bh | 1 byte con valor numérico 11 expresado en base 16
hexa_2 dw 0Ch | 2 bytes con valor numérico 12 expresado en base 16
hexa_3 dd 10h | 4 bytes con valor numérico 16 expresado en base 16
octal_1 db 13 o | 1 byte con valor numérico 11 expresado en base 8 (*)
octal_2 dw 71 o | 2 bytes con valor numérico 57 expresado en base 8 (*)
octal_3 dd 2322 o | 4 bytes con valor numérico 1234 expresado en base 8 (*)
binario_1 db 1010b | 1 byte con valor numérico 10 expresado en base 2
binario_2 dw 1011b | 2 bytes con valor numérico 11 expresado en base 2
binario_3 dd 1011b | 4 bytes con valor numérico 11 expresado en base 2
nega db -1 | 1 byte con valor numérico -1 expresado en base 10

## Slide 18
Definiciones (Cont.)
letra db “A” | 1 byte con valor ascii letra A
letra2 db ‘a’ | 1 byte con valor ascii letra a
numero db “1” | 1 byte con valor ascii número 1
cadena_1 db “Hola mundo” | 10 bytes con valores ascii
vecVacio_b times 10 resb 1 | Vector de 10 bytes sin contenido inicial
vecVacio_w times 10 resw 1 | Vector de 20 bytes sin contenido inicial (10 posiciones de 2 bytes c/u)
vecVacio_d times 5 resd 2 | Vector de 40 bytes sin contenido inicial (5 posiciones de 8 bytes c/u)
vecLleno_b times 10 db ‘A’ | Vector de 10 bytes con contenido inicial ‘A’

## Slide 19
Transferencia
  Copia  MOV op1,op2
  Copia el valor del 2do operando en el primer operando.
Combinaciones | Ejemplos en NASM
MOV <reg>,<reg> MOV <reg>,<mem> MOV <reg>,<inm> | MOV AH,BL MOV AX,BX MOV ECX, EAX MOV CH,[VARIABLE] (*) MOV ECX, [VARIABLE] (*) MOV DL,7o MOV CX,2450h MOV EAX,0h

## Slide 20
Transferencia (Cont.)
  MOV
Combinaciones | Ejemplos en NASM
MOV <long><mem>,<reg> MOV <long><mem>,<inm> | MOV byte[VARIABLE],AH MOV word[VARIABLE],AX MOV dword[VARIABLE],EAX MOV byte[VARIABLE],2Ah MOV word[VARIABLE],777o MOV dword[VARIABLE],1234

## Slide 21
Comparación
  CMP op1,op2
  Compara el contenido del op1 contra el op2  realiza una resta entro los dos operando sin modificarlos.
  Setea los flags de la siguiente manera
    op1 = op2  ZF = 1
    op1 > op2  CF = 0 o SF = OF
    op1 < op2  CF = 1 o SF <> OF
Combinaciones | Ejemplos en NASM
CMP <reg>,<reg> CMP <reg>,<mem> | CMP AH,BL CMP AX,BX CMP EAX,EBX CMP CH,[VARIABLE] (*) CMP CX,[VARIABLE] (*) CMP EAX,[VARIABLE] (*)

## Slide 22
Comparación (Cont.)
  CMP
Combinaciones | Ejemplos en NASM
CMP <reg>,<inm> CMP <long><mem>,<reg> CMP <long><mem>,<inm> | CMP CH,10o CMP CX,2Ah CMP EAX,1000 CMP VARIABLE,AX CMP byte[VARIABLE],AX (*) CMP byte[VARIABLE],AH CMP [VARIABLE],EAX CMP VARIABLE,245h CMP byte[VARIABLE],2Ah CMP word[VARIABLE],2Ah CMP dword[VARIABLE],2Ah

## Slide 23
Saltos/Bifurcaciones
  Bifurca a la dirección indicada del op1, es decir provoca un salto dentro del programa
  JMP Bifurca
  . . . . . . . . . . . . . .
    Bifurca:
    . . . . . . . . . . . . . .
  Salto Generales
 | Significado
JE op1 JNE op1 JZ op1 JNZ op1 JCXZ op1 JC op1 | Bifurca si es igual Bifurca si no es igual Bifurca si es 0 Bifurca si es distinto de 0 Bifurca si el contenido de reg CX es cero Bifurca si carry flag distinto de cero

## Slide 24
Saltos/Bifurcaciones (Cont.)
  Salto Con Signos
 | Significado
JG op1 JGE op1 JL op1 JLE op1 JNG op1 JNGE op1 JNL op1 JNLE op1 | Bifurca si es mayor Bifurca si es mayor o igual Bifurca si es menor Bifurca si es menor o igual Bifurca si no es mayor Bifurca si no es mayor o igual Bifurca si no es menor Bifurca si no es menor o igual

## Slide 25
Saltos/Bifurcaciones (Cont.)
  Salto Sin Signos
 | Significado
JA op1 JAE op1 JB op1 JBE op1 JNA op1 JNAE op1 JNB op1 JNBE op1 | Bifurca si es mayor Bifurca si es mayor o igual Bifurca si es menor Bifurca si es menor o igual Bifurca si no es mayor Bifurca si no es mayor o igual Bifurca si no es menor Bifurca si no es menor o igual

## Slide 26
Saltos/Bifurcaciones (Cont.)
  Ciclos > LOOP rotulo
  En el registro ECX se guarda la cantidad de veces que se quiere realizar el bucle.
  Se resta 1 al registro ECX y si el resultado es distinto de 0 se bifurca a la dirección indicada en el rotulo.
  Ej.:
MOV ECX,100
ROTULO:
. . . . . .
LOOP ROTULO

## Slide 27
Saltos/Bifurcaciones (Cont.)
  Rutinas Internas
    CALL  invoca a la rutina interna;
    CALL RUT_INT
    RET  regresa a la siguiente instrucción del pgm llamado; no tiene operandos
  Funcionamiento
      Se almacena en la PILA la dirección de retorno
      Se ejecuta la rutina interna
      Se obtiene el valor de la dirección de retorno de la PILA y se vuelve al pgm llamador
  Ej. . . . . . . . .
    CALL RUT_INT
    . . . . . . . .
    RUT_INT:
    . . . . . . . .
RET

## Slide 28
Aritméticas
  Suma  ADD op1,op2
  Suma los valores de los dos operando dejando el resultado en el operando op1.
  Op1 = Op1 + Op2
  Ambos operandos son BPF C/signo.
Combinaciones | Ejemplos en NASM
ADD <reg>,<reg> ADD <reg>,<mem> | ADD AH,BL ADD AX,BX ADD ECX,EAX ADD AL,[VARIABLE] (*) ADD BX,[VARIABLE] (*) ADD ECX,[VARIABLE] (*)

## Slide 29
Aritméticas (Cont.)
  ADD
Combinaciones | Ejemplos en NASM
ADD <reg>,<inm> ADD <long><mem>,<reg> ADD <long><mem>,<inm> | ADD DL,10b ADD AX,10h ADD ECX,1234 ADD byte[VARIABLE],AL ADD word[VARIABLE],BX ADD dword[VARIABLE],ECX ADD byte[VARIABLE],AX ADD byte[EDI],245h ADD word[VARIABLE],2Ah ADD dword[VARIABLE],123 ADD VARIABLE,123

## Slide 30
Aritméticas (Cont.)
  Resta  SUB op1,op2
  Resta el contenido del segundo operando al primer operando dejando el resultado en el primer operando.
  Op1 = Op1 – Op2
  Ambos operandos son BPF C/signo.
Combinaciones | Ejemplos en NASM
SUB <reg>,<reg> SUB <reg>,<mem> | SUB AH,BL SUB AX,BX SUB ECX,EAX SUB AL,[VARIABLE] (*) SUB BX,[VARIABLE] (*) SUB ECX,[VARIABLE] (*)

## Slide 31
Aritméticas (Cont.)
  SUB
Combinaciones | Ejemplos en NASM
SUB <reg>,<inm> SUB <long><mem>,<reg> SUB <long><mem>,<inm> | SUB DL,10b SUB AX,10h SUB ECX,1234 SUB byte[VARIABLE],AL SUB word[VARIABLE],BX SUB dword[VARIABLE],ECX SUB byte[VARIABLE],AX SUB byte[EDI],245h SUB word[VARIABLE],2Ah SUB dword[VARIABLE],123 SUB VARIABLE,123

## Slide 32
Aritméticas (Cont.)
  Incremento/Decremento  INC/DEC op
  Se incrementa o decrementa en 1 al contenido del operando.
  Se considera al operando como BPF C/signo
Combinaciones | Ejemplos en NASM
INC/DEC <reg> INC/DEC <mem> | INC BH  BH = BH + 1 INC CX  CX = CX + 1 INC EAX  EAX = EAXK + 1 DEC AL  AL = AL - 1 DEC BX  BX = BX -1 DEC ECX  ECX = ECX – 1 INC byte[VAR_8B]  VAR_8B = VAR_8B +1 INC word[VAR_16B]  VAR_16B = VAR_16B +1 INC dword[VAR_32B]  VAR_32B = VAR_32B +1 DEC byte[VAR_8B]  VAR_8B = VAR_8B - 1 DEC word[VAR_6B]  VAR_16B = VAR_16B - 1 DEC dword[VAR_2B]  VAR_32B = VAR_32B - 1

## Slide 33
Aritméticas (Cont.)
  Multiplicación  MUL / IMUL op
  Multiplica el contenido de un registro contra el operando.
    8 Bits  AX = AL * op
    16 Bits  DX:AX = AX * op
    32 Bits  EDX:EAX = EAX * op
    Si AH/DX/EDX = 0  CF/OF = 0 sino CF/OF = 1
    MUL  BPF S/Signo
    IMUL  BPF C/Signo

## Slide 34
Aritméticas (Cont.)
  MUL / IMUL
Combinaciones | Ejemplos en NASM
MUL/IMUL <reg> MUL/IMUL <mem> | MUL/IMUL BH  AX = (AL)*(BH) MUL/IMUL BX  DX:AX = (AX)*(BX) MUL/IMUL EBX  EDX:EAX = (EAX)*(EBX) MUL/IMUL byte[VAR_8B]  AX = (AL)*(VAR_8B) MUL/IMUL word[VAR_16B]  DX:AX = (AX)*(VAR_16B) MUL/IMUL dword[VAR_32B]  EDX:EAX = (EAX)*(VAR_32B)

## Slide 35
Aritméticas (Cont.)
  Multiplicación  IMUL op1,op2
  Multiplica el contenido del op1 por el op2 y almacena en el resultado en el op1.
    op1 = op1 * op2
    Si no hay overflow CF/OF = 0 sino CF/OF = 1
    long(op1)/long(op2) = 32 bits
Combinaciones | Ejemplos en NASM
IMUL <reg>, <inm> IMUL <reg>,<reg> IMUL <reg>,<log><mem> | IMUL ECX,4  ECX = (ECX)*4 IMUL EAX,EBX  EAX = (EAX)*(EBX) IMUL EAX,dword[VAR_32B]  EAX = (EAX)*(VAR_32B)

## Slide 36
Aritméticas (Cont.)
  División  DIV / IDIV op
  Se divide el contenido de un registro(dividendo) contra el operando (divisor).
    8 Bits  AX / op Cociente: AL
    Resto: AH
    16 Bits  DX:AX / op Cociente: AX
    Resto: DX
    32 Bits  EDX:EAX / op Cociente: EAX
    Resto: EDX
    DIV  BPF S/Signo
    IDIV  BPF C/Signo

## Slide 37
Aritméticas (Cont.)
  DIV / IDIV
Combinaciones | Ejemplos en NASM
DIV/IDIV <reg> DIV/IDIV <long><mem> | DIV/IDIV CH  AX / CH Cociente = AL Resto = AH DIV/IDIV BX  DX:AX / BX Cociente = AX Resto = DX DIV/IDIV ECX  EDX:EAX / ECX Cociente = EAX Resto = EDX DIV/IDIV byte[VAR_8B]  AX / [VAR_8B] Cociente = AL Resto = AH DIV/IDIV word[VAR_16B]  DX:AX / [VAR_16B] Cociente = AX Resto = DX DIV/IDIV dword[VAR_32B]  EDX:EAX / ]VAR_32B] Cociente = EAX Resto = EDX

## Slide 38
Aritméticas (Cont.)
  Conversión  CBW/CWD
    CBW - convierte un byte a palabra  expande el signo del AL al AX.
    CWD - convierte una palabra a doble palabra  expande el signo del AX al DX.
Ejemplo en NASM | 
MOV AL,byte[VAR_8B] CBW MOV AX,word[VAR_16B] CWD | VAR_8B DB 9Bh AL = 9Bh AX = FF9Bh VAR_16B DW FF9Bh AX = FF9Bh DX:AX = FFFFh:FF9Bh

## Slide 39
Aritméticas (Cont.)
  Complemento  NEG op
  Se realiza el complemento a 2 del operando, es decir cambia el signo del operando (multiplicación por -1).
Combinaciones | Ejemplos en NASM
NEG <reg> NEG <mem> | NEG BH NEG AX NEG ECX NEG byte[VAR_8B] NEG word[VAR_16B] NEG dword[VAR_32B]

## Slide 40
Lógicas
  And  AND op1,op2
  Ejecuta la operación lógica AND entre op1 y op2 dejando el resultado en el operando op1.
Combinaciones | Ejemplos en NASM
AND <reg>,<reg> AND <reg>,<long><mem> AND <reg>,<inm> AND <long><mem>,<inm> AND <long><mem>,<reg> | AND AH,BL / AND AX,BX / AND ECX,EAX AND AL,byte[VAR_8B] AND ECX,dword[VAR_32B] AND CH,00h / AND CX,250h / AND CX,3456 AND word[VAR_16B], 1010b AND dword[VAR_32B],FFCC00AAh AND byte[VAR_8B],BL AND dword[VAR_32B],EAX

## Slide 41
Lógicas (Cont.)
  Or  OR op1,op2
  Ejecuta la operación lógica OR entre op1 y op2 dejando el resultado en el operando op1.
Combinaciones | Ejemplos en NASM
OR <reg>,<reg> OR <reg>,<long><mem> OR <reg>,<inm> OR <long><mem>,<inm> OR <long><mem>,<reg> | OR AH,BL / OR AX,BX / OR ECX,EAX OR AL,byte[VAR_8B] OR ECX,dword[VAR_32B] OR CH,00h / OR CX,250h / OR CX,3456 OR word[VAR_16B], 1010b OR dword[VAR_32B],FFCC00AAh OR byte[VAR_8B],BL OR dword[VAR_32B],EAX

## Slide 42
Lógicas (Cont.)
  Xor  XOR op1,op2
  Ejecuta la operación lógica XOR entre op1 y op2 dejando el resultado en el operando op1.
Combinaciones | Ejemplos en NASM
XOR <reg>,<reg> XOR <reg>,<long><mem> XOR <reg>,<inm> XOR <long><mem>,<inm> XOR <long><mem>,<reg> | XOR AH,BL / XOR AX,BX / XOR ECX,EAX XOR AL,byte[VAR_8B] XOR ECX,dword[VAR_32B] XOR CH,00h / XOR CX,250h / XOR CX,3456 XOR word[VAR_16B], 1010b XOR dword[VAR_32B],FFCC00AAh XOR byte[VAR_8B],BL XOR dword[VAR_32B],EAX

## Slide 43
Lógicas (Cont.)
  Not  NOT op
  Ejecuta la operación lógica NOT al op; es decir cambia 1  0 y 0  1.
Combinaciones | Ejemplos en NASM
NOT <reg> NOT <mem> | NOT AH NOT BX NOT ECX NOT byte[VAR_8B] NOT word[VAR_16B] NOT dword[VAR_32B]

## Slide 44
Corrimientos de Bits
  SHL op1,op2
  Corre los bits a izquierda del op1  la cantidad esta indicada por el op2 (rellena con 0 a derecha).
  SHR op1,op2
  Corre los bits a derecha del op1  la cantidad esta indicada por el op2 (rellena con 0 a izquierda).
    El op2  inm de 8bits o CL
Combinaciones | Ejemplos en NASM
SHL / SHR <reg>,<inm> SHL / SHR <reg>,CL SHL / SHR <long><mem>,<inm> SHL / SHR <long><mem>,CL | SHL / SHR AH,5 SHL / SHR AX,CL SHL / SHR dword[VAR_32B],5 SHL /SHR dword[VAR_32B],CL

## Slide 45
Cadenas de caracteres
  MOVSB – MOVSW – MOVSD
  Copian el contenido de un área de memoria a otra.
    ES:EDI (destino)  DS:ESI (origen)
    ECX  tiene la cantidad de bytes a copiar.
    La instrucción debe tener el modificador REP
    Ej. . . . . . . . . . .
MOV ECX,4
LEA ESI,[MSGORI]
LEA EDI,[MSGDES]
REP MOVSB
. . . . . . . . . .

## Slide 46
Cadenas de caracteres (Cont.)
  CMPSB – CMPSW – CMPSD
  Comparan dos contenidos de memorias
    DS:ESI vs ES:EDI
    ECX  tiene la cantidad de bytes a comparar.
    La instrucción debe tener el modificador REPE
    Ej. . . . . . . . . . .
MOV ECX,4
MOV ESI,MSUNO
MOV EDI,MSDOS
REPE CMPSB
JE IGUALES
. . . . . . . . . .

## Slide 47
Entrada / salida
  Impresión de un mensaje
    _printf / _puts
    _printf  permite la impresión con parámetros
    extern _printf
    extern _puts
    section .data
    mensaje0 db “Hola”,0
    mensaje1 db “Imprimo con param %d",10,13,0
    . . . . . . . . . . . . . .
    push mensaje0
    call _puts
    add esp,4
    . . . . . . . . . . . . . .
    push dword[NUM1]
    push mensaje1
    call _printf
    add esp,8

## Slide 48
Entrada / salida (Cont.)
  Lectura por Teclado
    _scandf / _gets
    _printf  permite la impresión con parámetros
    extern _scandf
    extern _gets
    section .data
    msgEnt db 'Ingrese una opcion:',0
    opcfmt db '%s'
    section .bss
    opc resb 1
    . . . . . . . . . . . . . .
    push msgEnt
    call _printf
    add esp,4
    push opc ;donde guardamos el input
    push opcfmt ;formato del input ingresado
    call _scandf
    add esp,8

## Slide 49
Tablas
  Tira de bytes seguidos en memoria
    Tabla times 40 resb 1
    Vector times 10 resw 1
    Matriz times 200 db '*‘
  Posicionamiento en un elemento i de un vector
    (i-1)* LongElemento
  Posicionamiento en un elemento i,j de una matriz
    (i-1)*LongFila + (j-1)*LongElemento
    LongFila = cantidad de columnas*LongElemento

## Slide 50
Tablas (Cont.)
Dada una matriz (4 columnas x 3 filas) del tipo doble  se pide cargar un valor en el elemento de la fila 2 y columna 3
posx dd 02
posy dd 03
longfil dd 16
longele dd 4
matriz times 12 resd 1
. . . . . . . . .
mov ebx,matriz ;pongo el pto al inicio de la matriz
mov eax,dword[posx] ;guardo el valor de la fila
sub eax,1
imul dword[longfil] ;me desplazo en la fila
add ecx,eax
mov eax,dword[posy] ;guardo el valor de la fila
sub eax,1
imul dword[longele] ;me desplazo en la columna
add ecx,eax ;sumo los desplazamientos
add ebx,ecx ;me posicione en la matriz
mov dword[ebx],XXX ;muevo el valor

## Slide 51: Validación
Lógicas
  Validar el valor del dato
    Que los importes no sean negativos
    Que la respuesta se ‘S’ o ‘N’
Físicas
  Validar el formato del dato
    Que el campo saldo sea empaquetado de 4 bytes
    Que tenga el diseño DD/MM/AAA
Tipos de validaciones
  Por Valor
  Por Rango
  Por Tabla

## Slide 52
Manejo de Pila
  La pila es usada para almacenar transitoriamente datos, direcciones de retornos de subrutinas o pasar parámetros a funciones o subrutinas.
  El ultimo que entra es el primero que sale  LIFO.
  PUSH sirve para poner el dato en la pila mientras que POP se usa para recuperar el dato.
  El stack Pointer (SP) se incrementa en 4 con el POP y se decrementa con el PUSH.
  El operando puede ser un registro de 32 bits o posición de memoria de 32 bits o un inmediato (solo para la PUSH).
Combinaciones | Ejemplos en NASM
PUSH / POP <reg> PUSH / POP dword<mem> PUSH <inm> | PUSH / POP EAX PUSH / POP dword[VARIABLE] PUSH 0Ah PUSH 0A0Bh PUSH 0A0B0Ch